## Slide 1
Исследовательская миссия Falcon-9
Курсовая работа по дисциплине «Введение в авиационную и ракетно-космическую технику»
Студенты:
Храпцов Иван Денисович
Герасимов Вадим Сергеевич
Лущенко Илья Андреевич
Сенцов Александр Николаевич
Группа М8О-116БВ-25
1

## Slide 2
Цель и Задачи Исследования
Главная цель
Смоделировать успешный запуск и возврат первой ступени Falcon 9 в симуляторе Kerbal Space Program (KSP) и провести сравнение с математической моделью.
Теоретическая подготовка
Изучить историю, ключевые особенности эксплуатации, архитектуру и технические параметры многоразовой ракеты Falcon 9.
Моделирование и анализ
Создать физическую и математическую модели полёта, воссоздать аналог ракеты в KSP и провести сравнительный анализ результатов.
2

## Slide 3
Состав и распределение ролей
Храпцов Иван – лидер команды, помощь в разных областях проекта
Герасимов Вадим – составление математической и физической модели
Лущенко Илья – помощь в составлении математической и физической модели, написание кода для KSP, построение графиков
Сенцов Александр – создание ракеты, подготовка видео отчета, создание презентации, помощь в разных областях проекта
3

## Slide 4
История и Особенности Falcon 9
Ключевая революция в космонавтике
Falcon 9, разработанная компанией SpaceX под руководством Илона Маска, совершила
свой первый запуск 4 июня 2010 года. Её главной особенностью является
многоразовость первой ступени, что кардинально снижает стоимость доступа в
космическое пространство. Первая ступень оснащена девятью двигателями Merlin,
способными работать независимо друг от друга, что повышает отказоустойчивость.
Принцип многоразовости
Возможность повторного использования первой ступени позволяет снизить стоимость запуска на 30-50% по сравнению с одноразовыми ракетами.
4

## Slide 5
Архитектура и Технические Параметры
Первая ступень
Масса с топливом: 175 т. Содержит 9 жидкостных ракетных двигателей Merlin.
Вторая ступень
Масса с топливом: 24,1 т. Оснащена одним двигателем Merlin Vacuum (Merlin 1D+ Vacuum).
Общие параметры
Общая высота ракеты: 36,7 м. Диаметр: 3,8 м. Общая стартовая масса с топливом: 199,1 т.
жидкостных ракетных двигателей Merlin.
5

## Slide 6
Типовая Схема Полётного Цикла
1. Старт и Вертикальный Подъём
Начальная фаза (0-10 км). Максимальная тяга для преодоления гравитации.
2. Разворот и Набор Скорости
Разворот траектории по тангажу (10-70 км) для горизонтального набора скорости.
3. Отделение Ступеней
На высоте 70-80 км. Включение двигателя второй ступени и начало возврата первой.
4. Возврат и Посадка
Серия тормозных включений первой ступени, точная посадка на площадку или дрон-корабль.
6

## Slide 7
Основные Уравнения Моделирования
Ключевые Силы
1
Закон всемирного тяготения (Гравитационная сила, F_g).
2
Сила тяги двигателей (F_T ). Зависит от расхода топлива и скорости истечения газов.
3
Сила аэродинамического сопротивления (F_D ). Зависит от скорости, плотности атмосферы и формы ракеты.
Динамические Законы
1
Уравнение движения (Второй закон Ньютона).
2
Изменение массы ракеты во времнени вследствии сгорания топлива при работе двигателя
3
Система уравнений позволяет вычислить величину ускорения в любой момент времени.
7

## Slide 8
Силы, действующие на ракету
8
Сила тяжести
Сила тяги
Сила аэродинамического сопротивления
Сила тяжести обусловлена гравитационным притяжением ракеты к планете и направлена к центру планеты.
Сила тяги создается истечением продуктов сгорания из сопла двигателя.
Сила аэродинамического сопротивления возникает при движении ракеты в атмосфере.

## Slide 9
Концепция Математической Модели Полёт
Идеализация среды
Планета Кербин рассматривается как идеальная сфера (радиус R=600 000 м). Модель учитывает гравитацию, силу тяги двигателей и аэродинамическое сопротивление.
Динамика массы
Изменение массы ракеты в процессе полёта (расход топлива) описывается по линейному закону для упрощения численного интегрирования.
Уравнение движения
Движение описывается втором законом Ньютона в декартовой системе координат с учетом всех сил, действующих на ракету при переменной массе.
9

## Slide 10
Аналог Falcon 9 в Kerbal Space Program (KSP)
Первая Ступень (Возвратная)
Для имитации многоразовости использованы компоненты, обеспечивающие высокую управляемость и торможение:
9 двигателей S3 KS-25 «Вектор» (аналог Merlin).
Топливные баки «Джамбо-64» для запаса топлива на возврат.
Посадочные опоры LT-2 и аэротормозы для плавной посадки.
Вторая Ступень (Орбитальная)
Компоненты, предназначенные для выхода на целевую орбиту:
Двигатель RE-M3 «Грохот» (высокая эффективность в вакууме).
Топливные баки X200-16.
Командный отсек Mk1-3 (для управления и телеметрии).
10

## Slide 11
Фазы Полётного Профиля в Симуляции KSP
Фаза 1: Старт и Ascent
Разгон до высоты ~70 км. Активное использование 9 двигателей первой ступени.
Фаза 2: Отделение и Вторая Ступень
Отделение на 70-100 км. Выход на суборбитальную или орбитальную траекторию.
Фаза 3a: Boostback Burn
Разворот первой ступени против движения на высоте 70-140 км для возврата к стартовой площадке.
Фаза 3b: Entry Burn
Включение аэротормозов на высоте 30-50 км для снижения скорости в плотных слоях атмосферы.
Фаза 3c: Посадочный Burn
Финальное, точное включение двигателей на высоте 1-10 км для мягкой вертикальной посадки.
11

## Slide 12
Сравнение Модели и Симуляции: Результаты
Инструменты обработки и анализа данных
Python & math
Скрипты на Python и использование библиотеки math для вычисления углов полета.
kRPC & Matplotlib
Библиотека kRPC для получения данных телеметрии из KSP. Matplotlib для визуализации и построения графиков.
Графический Анализ
Построены графики изменения высоты, скорости и массы ракеты для обеих моделей.
12

## Slide 13
Результаты сравнения графиков
Изменение высоты ракеты на начальном этапе полёта
Изменение массы ракеты на начальном этапе полёта
Изменение скорости ракеты на начальном этапе полёта
13

## Slide 14
Выводы
Успешно создана математическая модель полета Falcon 9
Воссоздан аналог ракеты к KSP
Проведен сравнительный анализ модели и симуляции
Подтверждена корректность математической модели
Доказана возможность использования KSP в учебных целях
14

## Slide 15
Практическая значимость
Математическая
модель
Освоение методов математического моделирования
Приобретение навыков программирования на Python
Понимание принципов ракетной динамики
15